## Slide 1: PC
Název školy | Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o.
Projekt | CZ.1.07/1.5.00/34.1035 Elektronické studijní zdroje
Název materiálu | VY_32_INOVACE_1302 PC
Tematická oblast | Základy ICT
Ročník | 1.ročník
Autor | Jan Hlavatý
Datum vzniku | 1.11.2012
Anotace | Seznámení s jednotlivými komponenty PC
Metodika | Prezentace prostřednictvím projektoru, samostudium
Publikované materiály pochází ze zdrojů autora. | 

## Slide 2: Skříň počítače obsahuje
Zdroj
Základní desku (MB)
Procesor (CPU)
Operační paměť (RAM)
Grafickou kartu
Pevný disk (HDD/SSD)
Optickou mechaniku (DVD/Blu-ray)
Zvukovou kartu
Síťovou kartu
Grafická, zvuková a síťová karta bývá integrována na MB.
Dále v ní můžeme najít např. čtečku paměťových karet nebo Wi-Fi adaptér).

## Slide 3: Zdroj
Nejdůležitější - zabezpečuje napájení veškerých komponent uvnitř počítače, z důvodu vadného zdroje může vyhořet celé PC
Starší AT – 12V, 5V
Nový ATX – 12V, 5V, 3.3V (od verze 2 navíc 4 piny)
Hlavním parametrem je výkon – např. 400W
Aktivní PFC, pasivní PFC
Notes: Tip: Sem přidejte vlastní poznámky k prezentaci.

## Slide 4: Základní deska (motherboard)
Deska plošného spoje s elektronickými obvody, sloty a konektory pro připojení dalších periferií počítače
Účelem základní desky je propojit jednotlivé komponenty do fungujícího celku (o komunikaci se stará čipová sada)
Přenos dat probíhá po tzv. sběrnici
Základní desky rozdělujeme podle typu patice na procesor, použitých pamětí, velikosti (ATX/ micro ATX)

## Slide 5
Z úsporných důvodů většina desek obsahuje grafický, zvukový a síťový čip
Při spouštění PC se nejprve inicializují veškeré komponenty (o to se stará BIOS na základní desce), poté se teprve spouští operační systém
BIOS je uložen v paměti CMOS, při vybití zálohovací baterie dojde ke ztrátě informací (např. aktuálního data a času)
Nejběžnější sloty na desce | PCI-E, AGP – grafická karta
 | PCI – přídavné karty
Nejběžnější konektory | USB - univerzální
 | PS/2 – myš, klávesnice
 | IDE, SATA - disky
 | VGA, DVI, HDMI - monitory
 | LAN - síť

## Slide 6: Procesor (CPU)
Mozek/jádro celého počítače
Soubor integrovaných obvodů na křemíkové destičce
Výkon procesoru určuje
    rychlost jádra
    počet jader
    výrobní proces
    interní paměť cache
    frekvence datové sběrnice
    šířka externí datové sběrnice

## Slide 7
Dříve se určoval výkon procesoru jen podle frekvence, dnes záleží i na počtu jader a použité cache
Nezbytný chladič (otáčky regulovány podle teploty)
Příklad označení procesoru:
Označení řady: Ivy Bridge Výrobní proces: 22 nm Patice: LGA 1155 Počet jader/vláken: 4/4 Základní frekvence: 3,4 GHz Turbo frekvence: až 3,8 GHz Paměť cache L3: 6 MB TDP: 77 W (spotřeba)

## Slide 8: Operační paměť (RANDOM ACCES MEMORY)
Slouží k urychlení práce – ukládají se do ní nejdůležitější data pro chod programů
U operační paměti se uvádí frekvence, vybavovací doba, kapacita
Typy pamětí – SDRAM,DDR1,DDR2,DDR3
Používá se technologie DUAL CHANNEL – zvýšení propustnosti dat (instalace vždy 2 stejných pamětí)

## Slide 9: Grafická karta
K připojení zobrazovacího zařízení
Analogově přes VGA výstup nebo digitálně pomocí DVI, HDMI
Pro kancelářskou práci stačí integrovaná na základní desce, pro hry a grafické aplikace je nutné dokoupit výkonnější kartu
Herní grafika patří k největším odběratelům elektrického proudu v PC

## Slide 10: Pevný disk (HDD)
slouží k uchování velkého množství dat
předchůdcem byla magnetická páska
data se zapisují na disk prostřednictvím magnetického záznamu
konkurent –SSD disky (data se ukládají do paměťových buněk)
velikost disku se udává v GB, rozměry v palcích (2,5“)
výkon určuje počet otáček, velikost vyrovnávací paměti, počet ploten a rozhraní (PATA, SATA)

## Slide 11
disk se skládá z ploten, které se rychle otáčejí
plotnu tvoří jednotlivé sektory
sektory v jedné kružnici se nazývají stopa

## Slide 12: Optická mechanika
DVD
kapacita 4.7/8.5GB
základní rychlost 1350 kB/s
DVD-ROM
DVD+R/RW
DVD-R/RW
DVD-RAM
data se při zápisu vypalují do spirály
Lightscribe – vypálení obrazu na druhou stranu disku

## Slide 13
Blu-ray
kapacita 25 GB
BD-ROM – disk pouze pro čtení
BD-R – disk k jednorázovému zápisu
BD-RE – přepisovatelný disk
BD-XL – disk se zvýšenou paměťovou kapacitou
BD 3D – disk s 3D obsahem
ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE
Mistrovství v HARDWARE, Klaus Dembowski, ISBN 97-80-251-2310-2