## Slide 1: LCD monitory
Název školy | Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o.
Projekt | CZ.1.07/1.5.00/34.1035 Elektronické studijní zdroje
Název materiálu | VY_32_INOVACE_1303 LCD monitory
Tematická oblast | Základy ICT
Ročník | 1. ročník
Autor | Jan Hlavatý
Datum vzniku | 29.11.2012
Anotace | Seznámení s LCD, TN, S-IPS, parametry
Metodika | Prezentace prostřednictvím projektoru, samostudium
Publikované materiály pochází ze zdrojů autora. | 

## Slide 2
Základem činnosti displeje je polarizované světlo
Displej se skládá z tekutých krystalů, jednotlivé buňky slouží jako ventily, regulují množství procházejícího světla (pixely)
K barevnému zobrazení je nutná soustava 3 barev – modrá, zelená, červená (subpixely)
Notes: Tip: Sem přidejte vlastní poznámky k prezentaci.

## Slide 3: Typy LCD panelů
TN - nejlevnější a nejrozšířenější
- problém svítících poškozených subpixelů
- horší podání barev
S-IPS - lepší úhly pohledu
- věrnější podání barev, vhodné pro práci s grafikou

## Slide 4: Parametry LCD panelů
Velikost displeje se udává v palcích (palec=2.54cm).
1024 x 768 – počet pixelů horizontálně a vertikálně
1024 x 768 x 3 = 2 359 296 (celkový počet pixelů)
2 359 296 x 3 = 7 077 888 (celkový počet subpixelů)
Nativní rozlišení – optimální rozlišení s nejostřejším obrazem
Rozlišení
Velikost

## Slide 5
Zdroj světla u LCD monitoru vytváří dvě fluorescentní zářivky, u kterých lze měnit intenzitu (jas).
Jas se měří v nitech, obvykle mezi 200 a 300 cd/m2.
V poslední době nahrazují zářivky LED diody (nižší spotřeba, rovnoměrnější podsvětlení).
Kontrast popisuje rozdíly mezi odstíny podobných barev. Čím lepší kontrast, tím více odstínů jedné barvy u displeje rozeznáme.
Podsvětlení
Kontrast

## Slide 6
Při změně úhlu pohledu dochází ke ztrátě kontrastu a následně barevnosti obrazu.
Natáčení tekutých krystalů je fyzikální záležitosti. Změna stavu vyžaduje určitou dobu, byť se jedná o pouhé milisekundy.
U LCD se obvykle uvádí údaj GtG (z šedé na šedou), u nových monitorů se pohybuje okolo 2ms.
Úhel pohledu
Odezva

## Slide 7
Technologie:
TN s LED
podsvícením
Úhlopříčka:
21,5
palců (16:9)
Rozlišení:
1920 x
1080 bodů
Kontrast:
Dynamický:
10 000 000:1
Jas:
250 cd/m
2
Doba odezvy:
Typická:
2 ms
Počet barev:
16,7 milionu
Úhly pohledu:
Horizontální: 160°
Vertikální: 160°
Příklad parametrů uváděných u LCD monitoru:
ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE
http://www.svethardware.cz/art_doc-59B0B21624FBA168C12571BD002A0891.html?lotus=1&Highlight=0,s-ips,tn