## Slide 1: Tiskárny
Název školy | Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o.
Projekt | CZ.1.07/1.5.00/34.1035 Elektronické studijní zdroje
Název materiálu | VY_32_INOVACE_1304 Tiskárny
Tematická oblast | Základy ICT
Ročník | 1. ročník
Autor | Jan Hlavatý
Datum vzniku | 29.11.2012
Anotace | Rozdělení tiskáren, princip fungování jehličkové, laserové, inkoustové a LED tiskárny
Metodika | Prezentace prostřednictvím projektoru, samostudium
Publikované materiály pochází ze zdrojů autora. | 

## Slide 2: Jehličkové tiskárny
Tiskovou hlavu tvoří jehličky, které úderem protlačují barvu z barvicí pásky na papír. Výtisk má podobu rastrového obrázku, skládá se z jednotlivých teček.
Dříve se používaly běžně, dnes už jen tam, kde nezáleží na kvalitě tisku – např. tisk pokladních dokladů v obchodech a sestavy v účetních firmách (dokáží tisknout na tzv. nekonečný papír).

## Slide 3: Inkoustové tiskárny
Při tisku vystřelují na papír tryskami v tiskové hlavě drobné kapičky inkoustu.
Mechanicky (přivedením napěťového impulsu na membránu)
Teplem (pomocí rezistoru, inkoust začne vřít a drobná kapka vystříkne na papír)
Barevný výtisk vzniká složením z barev - azurová, purpurová, žlutá, černá (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Některé tiskárny navíc používají při tisku fotografií speciální černou barvu.

## Slide 4
inkoust je uložen v inkoustových kazetách (cartridge)
nejdůležitější vlastnostmi jsou rychlost tisku, rozlišení (DPI)
hlavním kritériem při nákupu – cena a životnost inkoustových kazet (výrobce uvádí životnost při 5% pokrytí stran, což odpovídá kancelářskému tisku)
cartridge lze renovovat i v domácím prostředí
inkoustovou tiskárnou lze tisknout i na fólie a CD/DVD

## Slide 5: Laserové tiskárny
princip elektrofotografického tisku obrazu
tiskárna se skládá z kazety s tonerem, světlocivného bubnu (hliníkového válce), mazací lampy, nabíjecí korony (přenos napětí na válec), laserového zapisovacího mechanismu a zažehlovacího mechanismu (trvalé přichycení tonerového prášku na papír)
při barevném tisku probíhá barevný rozklad a tisk prostřednictvím čtyř tiskových jednotek (CMYK)

## Slide 6
Tonery lze stejně jako inkoustové náplně znovu naplnit
doma pomocí plnící sady
v profesionální dílně, kde vymění válec a stěrku a doplní toner

## Slide 7
Princip fungování laserové tiskárny
Světlocivný válec se elektricky nabije
Laserovým paprskem se vypálí obraz na válec – zde je náboj nulový
Toner se přichytí na místech s nábojem
Otáčením válce se toner nanese na papír a následně vysokou teplotou zažehlí
Válec se očistí od zbytků toneru stěrkou
A postup se opakuje

## Slide 8: LED tiskárny
U laserové tiskárny se používá na vytvoření obrazu laserové světlo, otočné zrcátko a čočka. U LED tiskáren se obraz vypaluje na válec pomocí matice LED diod.
ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE
http://www.svethardware.cz/art_doc-1128B1536EFB4E11C12574F6004C6E4B.html
http://www.paladix.cz/clanky/hardware-inkoustovych-tiskaren.html